## Slide 1: Тема: Электрический ток. Закон Ома для участка цепи

## Slide 2: Цель:
Научиться устанавливать связи между величинами, входящими в закон Ома и использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач по расчету электрических характеристик сварочной дуги

## Slide 3
Электрическим током называют направленное, упорядоченное движение заряженных частиц (электронов, ионов).
За направление электрического тока принимают движение положительных зарядов (т.е. от + к – ).
Электрический ток

## Slide 4
Действия тока:
Химическое
Магнитное
Тепловое
Механическое
Физиологическое.
Электрический ток
Опыты по физике. Действие тока: химическое; магнитное; тепловое - YouTube

## Slide 5
Сила тока равна отношению заряда ∆q, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени ∆t, к этому интервалу времени.
заряд
интервал времени
сила тока
Ток считается постоянным, если сила тока не меняется с течением времени.
Электрический ток

## Slide 6
Сила тока в цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.
напряжение
сопротивление
сила тока
Закон Ома для участка цепи

## Slide 7
Сопротивление проводника зависит от:
длины проводника,
площади поперечного сечения проводника,
материала, из которого изготовлен проводник,
температуры.
Сопротивление проводника

## Slide 8
Зависимость сопротивления от геометрических размеров проводника и его материала определяется формулой
удельное сопротивление
длина проводника
площадь поперечного сечения
сопротивление
Сопротивление проводника

## Slide 9
Зависимость сопротивления проводника от температуры определяется формулой
температурный коэффициент
температура
сопротивление при температуре t
сопротивление при t = 00C
Сопротивление проводника